TEXTBAUSTEIN SETEC Cat.6 Patchpanel 16*RJ45 / 506020

LEISTUNGSVERZEICHNIS

------------------------------------------------------------------------------

OZ       Leistungsbeschreibung                    Einh.-preis      Gesamtpreis

------------------------------------------------------------------------------

-.-.-    19", 1HE Kategorie 6 Patchfeld , 16 RJ45 Steckplätze

Vollgeschirmtes Verteilerfeld in kompakter Bauform für strukturierte
         Verkabelungssysteme; geeignet zum Einbau in 19"-Schranksysteme;

Gehäuse in pulverbeschichtetem Aluminium, Farbe RAL 7035

1HE Frontplatte mit fabrikfertiger Portbeschriftung;

2 vollgeschirmte Module mit je 8 einzelgeschirmten RJ45-Steckplätzen;
  RJ45 Buchsen mit integrierten Kompensationsleiterplatten;

8-polige LSA-Plus Anschlussblöcken für Leiter-

durchmesser AWG 24 (0,51mm) bis AWG 22 (0,64mm)

Rückseitige Zuführung und Zugentlastung der Kabel

Großflächige Schirmauflage auf der Platine und 360° Schirm-

kontaktierung durch 2-fach Schirmschellen, Gesamtschirmung durch
         werkzeuglos demontierbares Schirmblech, separater Erdungsanschluss

am Gehäuse.

Verteilerfeld-Abmessungen BxHxT : 483mm (19") x 44mm (1HE) x 117mm

Kategorie 6 gemäß 
         ISO/IEC 11801:2002-09 , EN 50173-1:2002 , IEC 60603-7-5/Ed. 1.0 und

TIA/EIA 568 B.2-1 June 2002
         De-embedded getestet (12-Stecker Prüfung)
         alle Paare besser 46,0dB@250 MHz im NEXT

         Unterstützung von 10 Gigabit Ethernet gemäß ISO ClassE(A)
         und TIA Cat.6(A) Channel bis 500 MHz

Einhaltung der EMV-Richtlinien gem. EN 55022 Klasse B (Abstrahlung)

und 50082-1 (Störfestigkeit)

Fabrikat/Typ  : SETEC / 506020

oder gleichwertig. Die Gleichwertigkeit hat der Bieter

durch Vorlage der entsprechenden Datenblätter/ Zertifikate
         eines unabhängigen Testinstitutes zur Angebotsabgabe nachzuweisen:

angebotenes Fabrikat / Typ :

Material: ............ EUR

Lohn    : ............ EUR

Komplett liefern und montieren

Stück              ...........EUR     ...........EUR